## Slide 1
Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DK 2014 – 2023
28. 5. 2024, Olomoucký kraj
RSE Project s.r.o.

## Slide 2
Celkem představeno na DK 2014 - 2023
- 383 rizikových míst.
Stav prosinec 2023:
Opatření realizováno na 207 místech.
Opatření se připravuje na 135 místech.
Neřeší se zatím 41 míst.
Na místech došlo v minulosti k 7662 dopravním nehodám.
Dle údajů CDV v. v. i. činí socioekonomická ztráta z nehodovosti na místech částku
13,5 mld. Kč.
Vývoj míst z DK 2014 – 2023 Česká republika
13,5 mld. Kč

## Slide 3
Riziková místa na typech komunikací
Chart: Rozložení rizikových míst z DK na typech komunikací
| Dálnice | Silnice pro motorová vozidla | I. třída | II. třída | III. třída | Město/obec | Železniční trať
 | 6 | 3 | 171 | 131 | 81 | 103 | 18

## Slide 4
Počty rizikových míst v krajích
Chart: Riziková místa projednávaná na DK 2014 až 2023
| Moravskoslezský kraj | Ústecký kraj | Olomoucký kraj | Královehradecký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | Liberecký kraj | Středočeský kraj | Hlavní město Praha
realizováno | 16 | 14 | 17 | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 | 21 | 10 | 19 | 18 | 14 | 13
v řešení | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | 7 | 11 | 9 | 6 | 13 | 12
neřeší se | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2
počet míst | 30 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25 | 25 | 31 | 24 | 30 | 26 | 28 | 27

## Slide 5
Časová náročnost realizací opatření
Většinu úprav míst již správci řeší ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, což je časově náročné (i na několik let).
Souvisí to např.:
    Se zpracováním bezpečnostních inspekcí.
    Se zpracováním dokumentací pro DÚR, DSP a DPS, (EIA).
    S nalezení finančních prostředků na realizaci.
    S výběrem dodavatele stavby.
    S konečnou přestavbou místa.
    Naším cílem je, aby se v letošním roce podařila realizovat opatření na dalších místech.

## Slide 6
V roce 2023 byla provedena nebo dokončena realizace opatření na 28 lokalitách!

## Slide 7
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatka na silnici II/150 u obce Čechůvky
Křižovatka na silnici II/150 u obce Čechůvky
Nadstandartním způsobem zvýrazněno a upraveno VDZ a SDZ, osvětlení novým VO.

## Slide 8
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Křižovatka silnic II/437 a II/441 u Velkého Újezdu
2021 – V roce 2020 proběhly úpravy křižovatky.

## Slide 9
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatka silnic I/45 a I/46
Křižovatka silnic I/45 a I/46
Provedena stavební úprava středového ostrůvku, změna VDZ a SDZ tak, aby řidiče lépe naváděly v průjezdnosti. Na I/46 nový povrch komunikace, VDZ v plastu.

## Slide 10
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce
Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce
2019 – Provedeno stanovení „Zákazu předjíždění“ SDZ i VDZ na hlavní komunikaci, snížená rychlost SDZ na 70 km/h. Ve středně dobém výhledu se zde plánuje výstavba okružní křižovatky.

## Slide 11
Křižovatka na ul. Lidická v Šumperku
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Provedena úprava přednosti

## Slide 12
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Železniční přejezd P7599 na ul. Rybářské, Olomouc
2021 – V minulém roce provedena úprava železničního přejezdu

## Slide 13
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Křižovatka silnic III/44613 a III/4468 u Štěpánova
Umístěná „Opticko psychologická brzda“, doplněna značka „Stop“, projektová přípravu na okružní křižovatku nebyla realizována opatření bylo dostačující.

## Slide 14
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
2021- Provedena rekonstrukce komunikace, upraveno vodorovné značení.

## Slide 15
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Úsek silnice I/11 u Bludova
Úsek silnice I/11 u Bludova
Položen dvouvrstvý mikrokoberec, provedena úprava SDZ a VDZ,
provedena oprava a doplnění svodidel a kácení stromů.
2014-2017 54CN 3U 3TZ 17LZ 2018- 2021 23CN 3LZ

## Slide 16
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Úsek silnice II/368 u města Štíty
Úsek silnice II/368 u města Štíty
Na místě bylo provedeno nabílení stromů a k umístění odrazek.
Při rekonstrukci komunikace se bude řešit odstranění stromů, jejichž kořeny rostou pod komunikací a dochází k poškození komunikace.

## Slide 17
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Směrový oblouk na III/4451 u Šternberka
Směrový oblouk na III/4451 u Šternberka
Ověření protismykových vlastností, Snížení rychlosti a zvýraznění směrového vedení.

## Slide 18
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Úsek silnice III/4432 u obce Samotišky
Úsek silnice III/4432 u obce Samotišky
Instalace protismykové bezpečnostní úpravy povrchu.
2014 – 2018 30 CN 17 LZ 2019 - 2021 3 CN

## Slide 19
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova
Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova
Snížení rychlosti v obou směrech na 70 km/h, před křížením komunikací provedena instalace BPU v červenému nástřiku na vozovku. Jedná se o dočasné opatření na 3 roky, poté se bude vyhodnocovat účinnost tohoto opatření.
2015-2019 27 CN 2TZ 15 LZ 2020 7 CN 2LZ

## Slide 20
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Směrový oblouk na II/369 u Nových Losin
2021 – V roce 2020 proběhly úpravy oblouku.

## Slide 21
Oblouk na III/5709 u obce Topolany
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Na místě instalovány SDZ Z3 a obnoveno VDZ, doplněny směrové sloupky pro jasné vedení oblouku

## Slide 22
Křižovatky na sil. II/150 u Kralic a Hrdibořic
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Okružní křižovatka v Prostějově
Zhodnocení návrhů a následného postupu úprav

## Slide 23
Realizovaná opatření Olomoucký kraj
Přechod pro chodce na silnici I/35, Mohelnice
Přechod pro chodce na silnici I/35, Mohelnice
Výstavba nového přechodu pro chodce.

## Slide 24
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Serpentýny u Šternberku, silnice III/44423 a I/46
Silnice I/46:
2016 – došlo k vykácení stromů v blízkosti komunikace v pracovní šířce svodidel, doplněny směrové sloupky.
2016 - provedena inspekce svodidel.
2017 – bude probíhat postupná výměna nevyhovujících svodidel. Zvažuje se instalace motosvodidel.
2021 – Příprava soutěže na dodavatele prací, předpoklad realizace v roce 2021
2022 – Svodidla na celém úseku vyměněny, došlo obnově živičného krytu.
2023 – Budou provedeny stavební úpravy, opěrné zdi. Po závodu Ecce Homo dojde na vybraných místech k aplikaci penetračního postřiku
2024 – Ještě bude dokončena výměna svodidel
Silnice III/44423:
2014 - na silnici III/44423 provedena oprava povrchu.
2017 – SS OLK přislíbila zvážení zpracování inspekce svodidel a kácení stromů v prac. šířk. svodidel i na III/44423.
2020 - Dle vyjádření ŘSD probíhá kácení stromů a výměna svodidel
2023 – Trvalý stav, nejsou finanční prostředky.
Rizikovost - nepřizpůsobení rychlosti dopr. technickému stavu vozovky (zatáčky) a vlastnostem vozidla a nákladu.

## Slide 25
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Rizikovost – blízkost přejezdu u křižovatky, přednost dráze a silnici zároveň, s vlivem na rozhodování v čase
2018 – Krajský úřad –nechal zpracovat studii na možné variantní řešení tohoto kolizního místa. Jedinou přijatelnou variantou bylo několikrát zmiňované oddálení komunikace od železnice respektive výstavba okružní křižovatky směrem k Mostkovicím. Proběhlo jednání ze starostkou ve Smržicích ohledně možností zrušení žel. přejezdu ale až po výstavbě severního obchvatu Prostějova. V rámci obchvatu dojde i výstavbě okružní křižovatky. Obchvat by mohl být realizovaný v roce cca 2022 v optimistické variantě.
2019 – Bylo vydáno stavební povolení ke stavbě severního obchvatu Prostějova.
2020 - SŽ na jaře letošního roku podalo žádost na zrušení přejezdu.
2021 – Probíhá stavba severního obchvatu Prostějova, po jeho dokončení může dojít k úpravě přejezdu
2022 – Proběhla stavba severního obchvatu Prostějova, SŽ letos nebo v roce 2023 žel. přejed ruší cestou rekultivace.
2023 – Správa železnic plánuje snesení přejezdu do 11/2023, okolí přejezdu bude ještě upraveno
2024 – Zatím přejezd stále v provozu
Křižovatka na sil. II/366 u Smržic

## Slide 26
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Rizikovost – problematika přednosti protijedoucím vozidlům
2018 – Policie se tedy přiklání k řešení přestavbou na okružní křižovatku, která by zde zmíněné problémy řešila.
2021 – Město Šumperk zadalo PD na modernizaci SSZ křižovatek na ul. Jesenické. Má být hotov ke konci roku, předpoklad realizace v roce 2022
2023 – Probíhá příprava modernizace SSZ na celém průtahu, v režii města. Dotace přiznána. Realizace v letošním roce.
2024 – Dle místního šetření stále původní SSZ
Křižovatky na silnici I/11 v Šumperku

## Slide 27
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Rizikovost – Způsob jízdy, počet motocyklistů, konstrukce svodidla
2021 – V roce 2020 instalováno značení upozorňující na nebezpečný úsek.
2022 – Na místě se plánuje úsekové měření vozidel.
2023 – Odevzdán koncept PD na osazení úsekového měření
2024 – Podána žádost o společné povolení na MÚR, pro chybějící stanoviska vzato zpět, UP 2025, končí záruka na provedenou opravu vozovek, po vyřešení reklamací úprava VDZ
Úsek silnice I/44 – Červenohorské sedlo

## Slide 28
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Křižovatka na sil. I/44 u Zábřeha
Rizikovost – Komfortní trasa s překračováním rychlosti, omezená přehlednost v oblouku a stoupání
2022 – Na místě se řeší projektová dokumentace, v současné době je rychlost snížena na 70 km/h.
2023 – Pokračuje příprava, požadavek na doplnění VO
2024 – Byly zlepšeny rozhledy, řešením bude obchvat Zábřeha, ZS 2027

## Slide 29
Připravovaná opatření
Olomoucký kraj
Křižovatka na sil. I/55 v Přerově
Rizikovost – Omezený rozhled na hl. komunikaci, přecházení přes dva jízdní pruhy stejného směru jízdy
2024 – V rámci napojení OC bude vybudováno SSZ, nejdříve 2025

## Slide 30
Opatření se nerealizují
Olomoucký kraj
Rizikovost – Parametry směrových oblouků, horší čitelnost jejich průběhu.
2023 – Instalován reflexní pásek na svodidla
2024 – Řešením obchvat, ZS 2026
Úsek silnice I/46 u Šternberka

## Slide 31
Opatření se nerealizují
Olomoucký kraj
Rizikovost – Směrový oblouk malého poloměru v nečitelném úseku trasy, proměnlivý příčný sklon
2024 – SSOK prověří možnost doplnění dalších Z3
Oblouk na sil. II/368 u obce Horní Studénky

## Slide 32
Opatření se nerealizují
Olomoucký kraj
Rizikovost – Uspořádání křižovatky, délka přechodů pro chodce.
2023 – Měla by se připravovat okružní křižovatka
2024 – Zatím příprava neprobíhá, v plánu investic (2024, 2025) křižovatka není
Křižovatka na ul. Svatoplukova v Prostějově

## Slide 33
Informace k vývoji opatření na místech
Průběžně zveřejňujeme nově zjištěné informace
k vývoji opatření na místech na webových stránkách
Dopravní konference.
www.dopravnikonference.com
Sdělte nám prosím nové informace k RM:
Bc. Martin Landsfeld
tel: 601 367 009
e-mail: info@dopravnikoference.com
Facebook stránky:
- vyhledat Dopravní konference s BESIPEM.

## Slide 34
Děkuji za pozornost
Bc. Martin Landsfeld